附件2

2018年顺德区职工职业技能大赛电工职业技能竞赛技术文件

一、竞赛项目

电工职业技能竞赛

二、竞赛目的

随着我区产业在结构调整中的不断升级，对技术型人才知识能力水平的要求也随之大幅提高，通过竞赛展示参赛选手高超的电工安装与维修技能及良好的精神面貌，检阅参赛选手专项技术运用、职业素养、工作效率，考察选手成本、环保及安全意识，促进我区电工专业技术人员知识和技能提升。

三、竞赛内容

1.按工作任务书给定的电气施工图完成配用电装置及电气控制装置的安装与调试。配用电及电气控制装置装按《建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303—2002）》和《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范（GB50254—96）》的内容和标准验收。

2.按工作任务书给定的某系统电气控制原理图，完成控制元器件的安装、电路连接、相关元件的参数设置，并调试该电气控制系统达到技术要求。

四、比赛时间

比赛时间为两个小时（120分钟）。

五、竞赛方式

个人赛，参赛选手按照任务书要求独立完成比赛任务。

六、赛场提供的设备和器材

1.主要设备

赛场提供电工安装与维修实训考核装置，该装置主要配备的元器件如下表：

| 序号 | 类别 | 名称 | 型号/ 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备 | 网孔板 | 70cm×48.5cm×3cm | 1 | 块 |  |
| 2 |  | 元件安装支架 | 56.5cm×7.5cm | 1 | 个 |  |
| 3 |  | 三相电机 | 380V120W | 2 | 个 |  |
| 4 | 电气元件 | 三相漏电开关 | DZ47LE-16 C16A 3P+N | 1 | 个 |  |
| 5 |  | 保险座 | RT18－32X/3P | 1 | 个 |  |
| 6 |  | 保险座 | RT18－32X/1P | 1 | 个 |  |
| 7 |  | 保险管 | RT18-1A | 5 | 个 |  |
| 8 |  | 交流接触器 | CJX1-10/22 220V | 4 | 只 |  |
| 9 |  | 组合按钮 | TPB3 | 1 | 个 |  |
| 10 |  | 铝壳电阻 | RX24-25W10RJ 25W 10欧姆 | 3 | 个 |  |
| 11 |  | 时间继电器 | 断电延时JSZ3F | 1 | 个 |  |
| 12 |  | 时间继电器 | 通电延时JSZ3A | 1 | 个 |  |
| 13 |  | 热继电器 | JRS2-63/F 1A | 1 | 个 |  |
| 14 |  | 变压器 | BK-25VA380V220V/36V24V12V6 | 1 | 个 |  |
| 15 |  | 整流桥 | 单相25A 金属壳 | 1 | 个 |  |
| 16 |  | 行程开关 | TZ ME 8104 | 2 | 个 |  |
| 17 |  | 行程开关 | TZ ME 8112 | 2 | 个 |  |
| 18 | 耗材 | 螺丝 | φ4X16 φ4X20 φ8X40 |  | 若干 |  |
| 19 |  | 导线 | 0.75 mm2 1.5mm2 | 2 | 各1卷 | 分4个颜色 |
| 20 |  | 异型管 | 2.5平方 | 1 | 包 |  |
| 21 |  | 尼龙扎带 | 4X150 | 1 | 包 |  |
| 22 |  | 箱内线槽 | 25X30 mm | 2 | 条 |  |
| 23 |  | 安装导轨 | 铝 | 15 | 条 |  |
| 24 |  | U型端子 | 0.75-3 | 1 | 包 |  |
| 25 |  | U型端子 | 1-4 | 1 | 包 |  |

七、竞赛工具（选手自带）

1.螺丝刀（不可使用电动螺丝刀）、剥线钳、电工钳、尖咀钳、万用表等电路连接与检测工具；

2.活动扳手，内、外六角扳手，钢直尺，角度尺、钢锯架及锯条、扩孔器、画线笔等线路安装与量度工具；

3.圆珠笔或签字笔、HB或B型铅笔、三角尺等试题作答工具；

4. 选手完成工作任务需要的绝缘鞋、长袖工作服。

八、评分法则

1. 评分标准及分值

根据参竞选手在规定时间内完成工作任务的情况，结合电工安装与维修验收规范国家标准进行评分。满分为100分。

| 项目 | 分值比例 | 内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 准确性 | 实际操作 | 45% | 元器件、线路安装的验收项目，不超过验收标准中允许的偏差，元器件的参数设置可靠合理，符合技术规范和安全要求；连接的配电、控制电路能实现工作任务指定的功能。 |
| 工艺性 | 实际操作 | 45% | 元器件、线路安装的工艺步骤合理，方法正确，安装接线符合工艺要求、安全要求和技术要求，整齐、美观、可靠。工具、仪器仪表的使用符合规范。 |
| 职业与安全意识 | 10% | 完成工作任务的所有操作符合电气作业安全规程，有维修电气设备的安全措施，安全意识强，穿长袖衣、穿绝缘鞋、戴安全帽；工具、器材摆放规范，元器件、器材的包装物品、废弃导线线头等的处理得当，工位整洁，符合职业岗位的要求和相关行业标准；遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材。 |

2. 违规扣分

选手有下列情形，需从比赛成绩中扣分：

（1）违反比赛规定,提前进行操作或比赛终止仍继续操作的,由现场评委负责记录并扣5分。

（2）在竞赛过程中，违反赛场纪律，由评委现场记录参赛选手违纪情节，依据情节扣3-5分。

（3）在完成工作任务的过程中违反操作规程或因操作不当，未造成设备损坏或影响其他选手比赛的，扣5分；造成设备损坏或影响他人比赛情节严重的，报竞赛执委会批准，由首席评委宣布终止该选手的比赛，竞赛成绩以0分计算。

（4）损坏赛场提供的设备，浪费材料，污染赛场环境，工具遗忘在赛场等不符合职业规范的行为，视情节扣5分。

九、名次排列

按比赛成绩从高到低排列参赛选手的名次。比赛成绩相同，完成工作任务所用时间少的名次在前；比赛成绩和完成工作任务用时相同，安全与职业素养得分高的名次在前。

十、赛场规则

1.选手进入赛场后，必须听从现场裁判的统一布置和指挥。

2.分发比赛任务书后的10min，选手分析比赛任务，摆放工具、清点检查器材，不可做竞赛中完成比赛任务的操作。

3.现场裁判宣布比赛开始，参赛选手才能进行动手完成竞赛比赛任务的操作。

4.比赛过程中，参赛选手必须严格遵守安全操作规程，确保人身和设备安全，并接受现场裁判和技术人员的监督和警示。

5.比赛过程中若有任务书字迹不清问题，可示意现场裁判，由现场裁判解决。若认为比赛设备或元器件有问题需更换或耗材需要补充，应在赛场记录表的相应栏目填写更换设备或元器件、耗材名称、规格与型号、更换原因、更换时间等并签写赛位号确认后，由现场裁判和技术人员予以更换。

6.经现场裁判和技术人员检验，确因设备、元器件故障或损坏而更换设备或元器件者，从报告现场裁判到完成更换之间的用时，为比赛补时时间。

7.需要通电检查或调试电气装置设备时，应报告现场裁判或技术人员，获允许并派人监护后，才能通电检查或调试。

8.比赛过程中选手不得随意离开赛位，不得与其他参赛选手和人员交流。因故终止比赛或提前完成比赛任务需要离场，应报告现场裁判，在赛场记录表的相应栏目填写离场时间、离场原因并由现场裁判签名和选手签写赛位号确认。

十一、参赛选手须知

1.参赛选手应遵守比赛规则，尊重裁判和赛场工作人员，自觉遵守赛场秩序，服从执委会的领导和裁判的管理。

2.参赛选手应佩戴参赛证，带齐身份证，在赛场的着装，应符合职业要求。在赛场的表现，应体现自己良好的职业习惯和职业素养。

3.进入赛场前须将手机等通讯工具交赛场相关人员保管，不能带入赛场。未经检验的工具、电子储存器件和其他不允许带入赛场物品，一律不能进入赛场。

4.比赛过程中不准互相交谈，不得大声喧哗；不得有影响其他选手比赛的行为，不准有旁窥、夹带等作弊行为。

5.参赛选手在比赛的过程中，应遵守安全操作规程，文明的操作。通电调试设备时，应经现场裁判许可，在技术人员监护下进行。

6.需要更换元器件、补充耗材时，应向现场裁判报告，并在赛场记录表上填写更换元器件、耗材名称、规格和型号和数量，更换原因，核实从报告到更换（补充）完成的时间并签赛位号确认，以便补时。更换的元器件或补充的耗材，现场裁判和技术人员检验后，若与填写的更换原因不符，将从比赛成绩中扣分。

7.连接电路、检查设备不能带电操作；通电调试设备前，应先检查电路，确定正确无误后，才能在裁判或技术人员批准后通电。调试设备过程中，因电路问题或操作不当，引起跳闸或熔体熔断，要酌情扣分。

8.安装调试过程，工具使用、操作方法要符合规范。因工具选择和使用不当，造成设备、器材、工具损坏、工伤事故或影响他人比赛，要酌情扣分。

9.比赛过程中需要去洗手间，应报告现场裁判，由裁判或赛场工作人员陪同离开赛场。

10.完成比赛任务后，需要在比赛结束前离开赛场，需向现场裁判示意，在赛场记录上填写离场时间并签写赛位号确认后，方可离开赛场到指定区域等候评分，离开赛场后不可再次进入。未完成比赛任务，因病或其他原因需要终止比赛离开赛场，需经裁判长同意，在赛场记录表的相应栏目填写离场原因、离场时间并签写赛位号确认后，方可离开；离开后，不能再次进入赛场。

11.裁判长发出停止比赛的指令，选手（包括需要补时的选手）应立即停止操作进入通道，在现场裁判的指挥下离开赛场到达指定的区域等候评分。需要补时的选手在离场后，由现场裁判召唤进场补时。

12.如对裁判员的执裁有异议，可在2小时内由领队向大赛仲裁委员会以书面形式提出申述。

13.遇突发事件，立即报告裁判和赛场工作人员，按赛场裁判和工作人员的指令行动。